Времяпролётный масс-спектрометр МС-400 предназначен для комплексного многокомпонентного анализа газовых потоков в режиме реального времени и анализа состава твердофазных навесок.

МС-400 осуществляет определение изотопного состава  и предназначен для динамического контроля технологических процессов и проведения специализированных исследований и экспериментов.

МС-400 регистрирует массы во всей области спектра и определяет относительный процентный состав выделенных оператором компонентов в режиме реального времени. В приборе реализована возможность определения исходного вещества по совокупности его летучих фракций.

МС-400  работает в автоматическом режиме под управлением внешнего компьютера.
Отображение информации (площадей регистрируемых ионных  пиков или процентного состава определяемых компонентов) на экране монитора происходит в режиме реального времени в графическом и табличном виде. Осуществляется протоколирование данных и создание архива результатов анализа.

Оператор может редактировать параметры и настройки прибора, не прерывая при этом работы основной программы.

В приборе реализовано программное управление электронными блоками питания масс-спектрометра, которое контролирует и поддерживает стабильность работа блоков.

Оператор в пользовательском режиме может задавать 4 варианта набора напряжений, например:

вариант 1-детектирование в режиме высокой чувствительности,

вариант 2- детектирование в режиме высокого разрешения (в области лёгких или тяжёлых масс),

вариант 3-работа в режиме пониженной ионизации (4- 40 эв),

вариант 4 –работа в панорамном режиме с индикацией неизвестных групп масс

Переключение режимов производится как вручную, так и в автоматическом режиме по выбранному алгоритму, время переключения между режимами 2,5 сек 
Программный пакет обеспечивает как автономную работу масс-спектрометра с отображением результатов анализа на мониторе, подключённом к встроенному компьютеру, так и связь с внешними локальными сетями (Ethernet и др). 
 
Математическое обеспечение позволяет производить последующую обработку данных газового анализа.
 
Масс-спектрометр МС-400 применяется для создания стационарных исследовательских комплексов.
 
Типовой комплекс имеет следующий состав:
1)               Масс-спектрометр МС-400.
2)               Система отбора и подготовки газовых смесей. 
3)               Эксклюзивная система загрузки твёрдого образца.
 
 
Газоаналитический комплекс на базе МС-400 обеспечивает:
—            Непрерывный или дискретный контроль газовых проб.
—            Подвод газовой пробы в масс-анализатор и определение её объемного процентного состава или величин ионных токов.
—            Полную диагностику работы с отражением состояния комплекса на мнемосхеме и управляющем компьютере.
—           Передачу данных о составе газовой фазы в технологический отдел и в систему АСУ.
—            Создание архива данных.
 
Газоаналитические комплексы МС-400 предназначены для контроля технологических процессов и анализа промышленных выбросов в режиме реального времени в металлургии, газовой промышленности, нефтепереработке и нефтехимии, теплоэнергетике, анализе смесей органических веществ и т.д. 
 
 Технические характеристики ГОСТ 12862-81:

| Число измерительных каналов | 24 |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых масс, а.е.м. | 1...1500 |
| Разрешающая способность масс-спектрометра, не менее | 750 (1100) |
| Минимальное время однократного измерения по всем определяемым компонентам, с, не более | 0,25 |
| Время установления рабочего режима, ч | 0,45 |
| Размах показаний при измерении объемной доли компонентов за 24 ч непрерывной работы, % | 0,25 |
| Потребляемая мощность, Вт | 640 |
| Габаритные размеры, мм | 550x500x650 |
| Масса, кг | 54 |
| Время непрерывной работы масс-спектрометра, час, не менее | 24 |
| Подключение к внешним системам | Ethernet, RS-232, 485 |