Времяпролётный масс-спектрометр МС-500 предназначен для оперативной работы по определению состава газовых продуктов в автономном режиме и  передачи данных по радиоканалу. Масс-спектральный газоанализатор МС-500 применяется для создания удаленных стационарных точек контроля.

МС-500 осуществляет анализ состава многокомпонентной газовой смеси, экологический мониторинг промышленных зон,  изотопный контроль в зараженной местности, регистрацию компонент при  проведении научных исследований в космосе .

МС-500 регистрирует массы во всей области спектра и определяет относительный процентный состав в режиме реального времени. В приборе реализована возможность определения исходного вещества по совокупности его летучих фракций.

МС-500  работает в автоматическом режиме под дистанционным управлением от удаленного компьютера по радиоканалу. Отображение информации (площадей регистрируемых ионных  пиков или процентного состава определяемых компонентов) на экране монитора происходит в режиме реального времени в графическом и табличном виде. Осуществляется протоколирование и передача данных, создание архива и результатов анализа. Оператор может дистанционно включать и выключать прибор, производить настройку прибора, изменять режимы работы.

Типовой комплекс имеет следующий состав:
1)               Масс-спектрометр МС-500.
2)               Выносной пульт управления 
3)               Защитный корпус прибора для работы в полевых условиях.

Технические характеристики согласно ГОСТ 12862-81:

| Число измерительных каналов | 500 |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых масс, а.е.м. | 1...500 |
| Разрешающая способность масс-спектрометра, не менее | 550 |
| Минимальное время однократного измерения по всем определяемым компонентам, с, не более | 0,1 |
| Время установления рабочего режима, ч | 0,15 |
| Размах показаний при измерении объемной доли компонентов за 24 ч непрерывной работы, % | 0,25 |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Габаритные размеры, мм | 420x480x400 |
| Масса, кг | 20 |
| Время непрерывной работы масс-спектрометра, час, не менее | 24 |
| Подключение к внешним системам | Ethernet |
|  | согласно ГОСТ 12862-81- МХ 5307 – анализ состава вещества |