Масс-спектрометр МС-200 измеряет газовую смесь на металлургических комбинатах.

МС-200 включен в состав гHггазоаналитического комплекса для контроля газовой фазы процесса вакуум-кислородного    обезуглероживания.

Перед специалистами компании стояла основная задача – разработать комплекс для круглосуточного автоматического измерения состава газовой смеси, отбираемой  в технологическом производстве стали на  вакууматоре. При этом необходимо было заменить имеющийся масс-спектрометрический газоанализатор, отработавший технический ресурс на новый прибор отечественного производства. В связи с модернизацией масс-спектрометра МС-200 было решено включить именно его в состав системы контроля отходящих газов.

В ходе эксплуатации данный комплекс обеспечивает:

- отбор и подготовку газовых проб отходящего газа из двух точек, расположенных за вакууматором на нисходящей части газохода и переключаемых с периодом 1 – 3 мин. для обратной продувки с целью очистки;

- транспортировку газовой пробы по импульсным линиям;

- непрерывный анализ многокомпонентного газового потока;

- вывод оперативной информации о процентном составе газа в точке отбора на экран монитора в графической и табличной форме, а также выдачу звуковой и световой сигнализации при превышении концентрационных порогов по измеряемым компонентам.

- сбор, обработку и архивирование информации о процентном составе газа на базе внешнего компьютера с сохранением данных в течение года с возможностью вывода хронологии измерений в графическом виде;

-  автономную работу на выносные графические станции (до 2 шт.) и передачу данных во внешние локальные сети (Ethernet и др.);

- связи с верхним уровнем АСУ ТП в реальном времени через интерфейс TCP/IP и WinSock с определением протокола обмена в рабочем порядке.

Назначение комплекса:

- газоаналитический комплекс  предназначен для круглосуточного автоматического измерения состава газовой смеси, отбираемой  в технологическом производстве стали на  вакууматоре, а именно:

- отбора и подготовки газовых проб отходящего газа из двух точек, расположенных за вакууматором на нисходящей части газохода и переключаемых с периодом 1 – 3 мин. для обратной продувки с целью очистки;

- транспортировки газовой пробы по импульсным линиям;

- непрерывного анализа многокомпонентного газового потока;

- вывода оперативной информации о процентном составе газа в точке отбора на экран монитора в графической и табличной форме, а также выдачу звуковой и световой сигнализации при превышении концентрационных порогов по измеряемым компонентам.

- сбора, обработки и архивирования информации о процентном составе газа на базе внешнего компьютера с сохранением данных в течение года с возможностью вывода хронологии измерений в графическом виде;

-  автономной работы на выносные графические станции (до 2 шт.) и передачу данных         во внешние локальные сети (Ethernet и др.);

- связи с верхним уровнем АСУ ТП в реальном времени через интерфейс TCP/IP и WinSock с определением протокола обмена в рабочем порядке.

Состав продукции.

Существующая в настоящее время в кислородно-конверторном цехе система газового анализа на базе масс-спектрометров МС-200 предназначена для:

-  проведения измерений содержания N2, О2, Ar во вдуваемой газовой смеси;

-  проведения измерений содержания Н2 СО, СО2,  N2 , О2 и Ar  в отходящих газах с конвертера.

Система газового анализа состоит из:

- двух пробозаборных устройств, производящих забор газовой пробы после конвертера;

- двух импульсных не обогреваемых линий, выполненных их трубки 12Х18Н10Т, Дн=10мм и Дн=8мм;

- двух установок очистки газовой пробы;

- двух вакуумных постов;

- двух масс-спектрометров МС-200;

- двух компьютеров, установленных с масс-спектрометрами,

- двух мониторов отображения информации у операторов вакууматора.

Учитывая технические требования для работы газоаналитической системы на вакууматоре, новый газоаналитический комплекс должен состоять из:

-  масс-спектрометра времяпролетного типа, настроенного на определение содержания (возможен контроль ещё любого количества газовых компонент):

-  N2 , О2 и Ar  во  вдуваемой  газовой смеси и

-  Н2, СО, СО2,  N2 , О2 и Ar  в отходящих газах

с промышленным управляющим контроллером;

- масс-спектрометра времяпролётного типа МС-200 в горячем резерве

- рабочей управляющей станции и одной рабочей станции в горячем резерве;

- графической станции оператора и одной графической станции в горячем резерве;

- стойки пробоподготовки с микропроцессорным блоком управления и электронной мнемосхемой;

- резервного пробозаборного устройства с металлокерамическим фильтром;

- резервной  импульсной линии;

- сменных металлокерамических фильтров, установленных на каждой импульсной линии возле блока пробоподготовки;

- комплекта поверочных газовых смесей в 4 л или  10 баллонах;

- комплекта ЗИП ;

- комплекта эксплуатационной документации.

Технические требования.

Газоаналитический комплекс МС-200 должен обеспечивать:

1. Непрерывный отбор и измерение состава вдуваемой газовой смеси:

Параметры ВДУВАЕМОЙ газовой смеси:

Табл.1

| Определяемый Компонент | Диапазон измерения, % об. | Погрешность измерения, % об. |
| --- | --- | --- |
| O2 | 97,0-99,9 | ≤ 0,02 |
| N2 | 0,03-3,0 | ≤ 0,02 |
| Ar | 0,03-2,0 | ≤ 0,02 |

- температура газовой смеси в точке забора до  400С;

- давление в точке забора  до 3  МПа ;

- влажность анализируемой газовой смеси отсутствует;

-  агрессивные компоненты ( NH3, SO2, H2S и другие) отсутствуют.

Непрерывный отбор и подготовки газовых проб отходящего из вакууматора газа из двух точек, расположенных за конвертером на нисходящей части газохода, переключаемых с периодом 1 – 3 мин. для обратной продувки с целью очистки

Параметры газовой смеси ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ с конвертера

Табл.2

| Определяемый компонент | Диапазон измерения, % об. | Относительная погрешность измерения, % об. |
| --- | --- | --- |
| Н2 | 0,01-10 | ≤ 1 |
| O2 | 0,01-1 | ≤ 0.01 |
| N2 | 0,01-10 | ≤ 0,05 |
| СО | 0,01-100 | ≤ 0,02 |
| CO2 | 0,01-50 | ≤ 0,02 |
| Ar | 0,01-40 | ≤ 0,05 |

- температура газовой смеси в точке забора до 1200 0С;

- давление в точке забора   -0,1 +10 кг/м2;

- влажность анализируемой газовой смеси до 100%;

- содержание пыли  до 50 г/м3.

-  агрессивные компоненты (NH3, SO2, H2S и другие) в микроконцентрациях могут присутствовать.

В связи с большой запыленностью газовой смеси на пробооотборные устройства необходимо установить сменные металлокерамические фильтры.

Транспортировка газовой пробы по импульсным линиям производится с помощью эжекторов, производительность которых обеспечивает необходимое время анализа (менее 15с).

Блок пробоподготовки должен обеспечивать:

- переключение клапанов и импульсных линий;

- обратную продувку сжатым воздухом или азотом импульсных линий;

- требуемую степень очистка газовой пробы;

Для обеспечения надежности проведения непрерывного анализа необходимо установить дополнительную (резервную) импульсную линию.

Новый газоаналитический комплекс должен выполнять непрерывное измерение компонентов, приведенных выше и иметь технические характеристики, приведенные в таблице 3.

Табл.3

| Информация о газовом анализе выдается на монитор управляющей станции. | 1(3 секунды |
| --- | --- |
| Минимальная дискретность измерения состава газовых смесей | 0,2 секунды |
| Разрешающая способность | ( 200 а.е.м. |
| Условия эксплуатации | 15(29(С |
| Протоколы обмена | Ethernet, RS-232, RS-485 |
| Электрическое питание | 220 В, 50 Гц |

Вывод оперативной информации о процентном составе газа в точке отбора выводится на экран монитора в графической и табличной форме, а также предусматривается выдача звуковой и световой сигнализации при превышении концентрационных порогов по измеряемым компонентам.

Сбор, обработка и архивирование информации о процентном составе газа производится на внешнем компьютере с сохранением данных в течение календарного года с возможностью вывода хронологии измерений в графическом виде.

Автономная работа на выносные графические станции (до 2 шт.) и передачу данных во внешние локальные сети (Ethernet и др.).

Связь с верхним уровнем АСУ ТП в реальном времени через интерфейс TCP/IP и WinSock с определением протокола обмена в рабочем порядке.

2. Требования к жизнеспособности и стойкости к действующим внешним факторам.

Газоаналитический комплекс МС-200 должен функционировать в следующих климатических условиях:

  - диапазон температур окружающего воздуха от +100С до 290С;

  - относительная влажность до 80% при температуре +250С и более низких температурах без конденсации влаги;

  - барометрическое давление 86,0 ÷ 106, 0 кПа ( 630÷800 мм рт. ст.)

  - массовая концентрация пыли  анализируемой МС-200 не должна превышать 1мг/м3 ;

  - коррозийные примеси ( NH3, SO2, H2S)  в атмосфере помещения должны отсутствовать;

Рабочие условия эксплуатации:

  - напряжение питания всех устройств осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 ( +24 -32  ) В  частотой 50 (+2 -2 ) Гц, коэффициент высших гармоник до 5%;

  - рабочее положение вертикальное, угол наклона в любом положении не более 5°;

  - внешние постоянные магнитные поля и внешние переменные поля сетевой частоты с напряженностью до 400А/м;

-   вибрация с амплитудой до 0,1мм в диапазоне частот 5-25Гц;

-   режим работы – непрерывный;

3. Требования к надежности.

Газоаналитический комплекс МС-200 - восстанавливаемое, ремонтируемое изделие.

Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания –

Полный средний срок службы  - 10 лет.

4. Требования к конструкции и составным частям.

Требования  к масс-спектрометру.

Для газового анализа используется масс-спектрометр времяпролетного типа, принцип действия которого основан на разделении ионов по массам.

Основные технические характеристики.

- диапазон массовых чисел – 1 (500 а.е.м.

- разрешающая способность – 200 (1 а.е.м. на 200 а.е.м.)

- чувствительность обнаружения компонентов газовой смеси – 10 -2%

- относительная погрешность – 1%

- максимальное время регистрации отдельного масс-спектра – не более 2 с

- одновременная регистрация 10 примесей

- питание переменным напряжением 220В, 50Гц

- потребляемая мощность – не более 400Вт

- внутренние габариты масс-спектрометра– 515х525х400мм

- вес – до 45 кг

Управление процедурой измерения осуществляется с персонального компьютера. Для обработки результатов измерений разработано специализированное ПО. Оперативная информация о процентном составе анализируемого газа в режиме реального времени выводится на экран монитора в графическом и табличном виде. Вся информация может передаваться по внутренней сети Ethernet в реальном времени.

Масс-спектрометр стандартизован по всем показателям в соответствии с ГОСТ на анализатор масс-спектрометрический.

Особые требования к работе масс-спектрометра:

- размер аэрозольных частиц пыли не более 1мкм;

- наличие влаги в анализируемой пробе – не более 5%;

- отсутствие агрессивных компонентов типа SO2, H2S, и пр.